## Slide 1: الزامات مواد وعناصر فلزی برای سازه­های وسایل نقلیۀ هوا فضایی

## Slide 5
راستایاصلیa آزمايش براي آلياژهاي مختلف
a: اگرچه به جهت تعیين خواص مكانيكي، مي­بايست اين خواص در دو يا سه راستای دانه­بندی تعيين شوند،
راستای اوليۀ تست همان راستایی است كه بطور معمول مورد استفاده قرار مي­گيرد.
b: به ويژه­گي­هاي مكانيكي قابل كاربرد مراجعه شود.

## Slide 6
اطلاعات انتشارترک خستگي ممکن است از طریق چند نوع نمونۀ آزمایش مکانیک شکست، همانطور که در ASTM E647 توصیف شده است،بدست آيد. دو معیار اصلی برای پذیرش اطلاعات بدست آمده وجود دارد. یک معیار این است که یک فرمول معتبربرای تعيين ضريب شدت تنش در نمونه، موجود باشد؛ معیار دیگر این است که تنش­های خالصبدست آمده از طریق روابطاوليۀمقاومت مصالح، کمتر از هشتاد درصد (80%)استحکام تسلیم کششي مواد باشد.
Stress intensity factor

## Slide 7: در آزمایشات، اطلاعات اصلی مانند طول­های ترک، a، و تعداد سيكل­هاي مرتبط با آنها، N، بدست مي آیند. مقادیر رشد-ترک بعنوان شیب­ها، یا متوسط شیب­ها در بخش­هاي مختلف منحني رسم شده از اطلاعات آزمايش، تفسیر می­شوند.

## Slide 8
منحني رشد ترك

## Slide 9: اتصالات مکانیکی با پیچ و پرچ
مقاومت­های برشی از طریق آزمایش برش بحرانی در وضعیت برش تکی یا برش مضاعف تعیین خواهند شد. نتایج آزمایش برش مضاعفک ه مطابق باآزمایش شمارۀ13از استانداردNASM 1312، انجام شده، بر نتایج برش تکی ارجحیت دارد.

## Slide 10: اتصالات جوش­ذوبی

## Slide 11
آزمایش­های ضربه برای ضربه­گیر و ارابۀ فرود هواپیما

## Slide 12: کاربرد 1-1- این استاندارد،جزئیات انجام آزمایش­های برخورد در زمان فرود مجموعۀ ارابۀ فرود به همراه ضربه­گیر آن و همچنین تجهیزات پیشنهادی اندازه­گیری حین آزمایش و داده­های مورد نیاز به جهت درج درگزارش نهایی راارائه می­دهد. هدف، استانداردسازی فرآینــدهای آزمایش برخورد روی ضربه­گیرهای ارابۀفرود و ارائۀ داده­های کافی برای ارزیابی طــراحی تجهیزات مجموعۀ ارابۀ فرود بر اساس استانداردهایMIL-L-8552 و MIL-S-8959می­باشد.

## Slide 13: روش آزمایش­ها به منظور انجام آزمایش می­بایست مجموعۀ ارابۀ فرود بصورت سقوط آزاد رها شود. برای این آزمایش چرخ­ها باید در جهت عکس چرخش کنند تا اثر نیروی پسآی آنها شبیه­سازی شود. استفاده از روش­های دیگر آزمایش ضربه (تیر دوار، سکوی شیب­دار، و غیره) باید توسط کارفرما تأئید شود.
آزمایش­های مورد نیاز
آزمایش­های زیر باید همگی بر روی یک مجموعۀ کامل ارابۀ فرود یکسان، شامل ضربه­گیر، چرخ­ها، تایرها، ترمزها (یا شبیه­سازی همزمان اینرسیانتقالی و اینرسی دورانی ترمزها) و اجزای سازه­ای دیگر به همان صورتی که در هواپیما استفاده می­شوند، انجام شوند. پس از اینکه آزمایش شروع شد، هیچیک از قطعات ضربه­گیر به استثنای واشر و نشت­بند نباید تعویض شوند. خرابی واشرها و نشت­بندها نباید باعث اجرای مجدد آزمایش شود.اگر چه برای اطمینان از اینکه خرابی واشر و نشت­بندها تکرار نشود و هیچگونه نقص ذاتی در طراحی وجود نداشته باشد، چنین خرابی­هایی باید مورد بررسی قرار گیرد.

## Slide 17
سرعت حدی (VL)
حداکثر سرعت قابل دسترس برای پیکربندی پایه­ای و پیکربندی با بیشترین پسآ،که مقدار آن متناسب است با نوع عملیات هواپیما و موارد ذیل در آن مؤثر است:
شیرجه در زاویه­های شیب­دار تند و کم­عمق، مقدار نیروی پیشرانش، بکارگیری و عدم بکارگیری ترمزهای هوایی، و آشفتگی­های غیرعمدی در حین پرواز ناشی از تندبادها.

## Slide 18
سرعت واماندگی(VS)
عبارتست ازحداقل سرعت برای پرواز تراز و یکنواخت در ارتفاع سطح دریا در پیکربندی پایه­ای با نیروی پیشرانش صفر.
سرعت واماندگی با نیروی پیشرانش (VSPA)
عبارتست ازحداقل سرعت برای پرواز تراز و یکنواخت در ارتفاع سطح دریا در پیکربندی فرود با نیروی پیشرانش مورد نیاز برای فراهم کردن ویژگی­های کافی پرواز بدون نوسان.
سرعت واماندگی (VSL)
عبارتست ازحداقل سرعت برای پرواز تراز و یکنواخت در پیکربندی تقرب برای فرود با نیروی پیشرانش صفر.

## Slide 19
راه­اندازی ستون ارابۀ فرود
اگر ضربه­گیردر حالت عادی به صورتی قرار گرفته باشد که انتهای پایینی ستون ضربه­گیر روی خطی که ده درجه بالاتر نسبت به افق است باشد، یا در وضعیتی غیر از وضعیت بیشترین طول خود قرار گرفته باشد،آنگاه ضربات 1، 2 و 3 از آزمایش­های فرود مختلف در جدول زیر باید به روش زیر انجام پذیرد:

## Slide 23
پس از تکمیل موفقیت­آمیز آزمایش­های مختلف در جداول قبل، می­بایستآزمایش­های زیر با همان مجموعۀ ارابۀ فرود، انجام پذیرد. به مجرد تکمیل شدن این آزمایش­ها، نباید هیچگونه شواهدی مبنی بر اختلال عملیاتی وجود داشته باشد.

## Slide 27: آزمایش ارزیابی عملکرد
برای آزمایش ارزیابی عملکرد، فشار هوای لاستیک باید معادل با صد در صد مقدار توصیه شده برای کاربرد در حداکثر وزن ناخالص طراحی باشد. فشار کارکرد ستــون ارابۀفــــرود باید به صورت افزایش 50درصدی یا کمتر از فشار مجاز، زیاد شود تا به فشار حداکثر psi2500 یا عکس­العمل عمودی طراحی شده برسد. اگر در بخش سوم ازMIL-L-8552خطایی در میزان فشار کارکردpsi2500 مجاز تعریف شده باشد،مقداری که در خطا مجاز دانسته شده است، در اینجا نیز صادق است.

## Slide 28
آزمایش­های انرژی رزرو
پس از تکمیل شدن آزمایش­های ذکر شده قبل، آزمایش­های ذکر شده در جدول زیر را با همان مجموعۀ ارابۀ فرود انجام دهید.

## Slide 32
تجهیزات آزمایش
بجز مواقعی که بطور ویژه به تأیید کارفرما رسیده باشد، آزمایش­ها باید روی یک برج سقوط مستحکم شده، ثابت و بهم پیوسته که قدرت تحمل محصول مورد آزمایش را داشته باشد، به انجام برسند. باید یک شبکه فولادی یا سطح مناسب دیگری روی صفحه واکنش یا سطح آزمایش در ناحیۀ تماس، نصب شود که حداقل ضریب اصطکاک معادل55/. بین لاستیک و سطح فرود شبیه­سازی شده، تولید کند. اگر تجزیه وتحلیل نشان دهد که ضریب اصطکاک پایین­تر، بارگذاری بحرانی­تری را ایجاد می­کند، آن ضریب باید مورد استفاده قرار گیرد. مجوز این تغییرات باید از کارفرما اخذ شود. ضمن اینکه تغییرات ضریب اصطکاک در سراسر برنامه آزمایش نباید بیش از 30 درصد باشد.
نیروی برآی بال ممکن است با ابزار مکانیکی شبیه­سازی شود یا با روش اضافه کردن جرم جبران شود، که این مسئله باید به تصویبکارفرما برسد. اگر از ابزار مکانیکی استفاده می­شـود، تجهیزات شبیه­سازی نیروی برآی بال باید قابلیت اعمال یک ثابت میانگین10± درصدی از نیروی بالابر برای مقابله با سرعت V تا 2 فوت بر ثانیه را در سراسر هر آزمایش داشته باشد.

## Slide 33
تجهیزات اندازه­گیری
برای هر آزمایش ضربۀ مورد نیاز در این استاندارد،اطلاعات یا داده­های ذیل رابه عنوان تابعی از زمان، ثبت و ضبط کنید:
الف)جابجایی حمل­کنندۀ جرم هواپیما در راستای عمود بر سطح تماس
ب) عکس­العمل عمودی صفحۀزیرین
ج) عکس­العمل افقی (پسا) در سطح تماس
د) کورس محوری ضربه­گیر
ه) سرعت دورانی چرخ در لحظۀ رها شدن (شامل تابعی از زمان نمی­باشد)
و) نیروی برآی بال (اگر مکانیکی باشد)
ز) برای ارابه­های فرود چندمحوری، بار عمودی روی هر محور یا صفحه­های زیرین چندگانه
ح) بار جانبی ارابۀ­فرود (زمانیکه لازم باشد)
ط) بار محوری ستون ارابۀفرود