## Slide 1: الزامات مواد وعناصر فلزي براي سازه­هاي وسايل نقليه هوا فضايي

## Slide 5
راستاياصليa آزمايش براي آلياژهاي مختلف
a: اگرچه به جهت تعيين خواص مكانيكي، مي­بايست اين خواص در دو يا سه راستاي دانه­بندي تعيين شوند،
راستاي اوليۀ تست همان راستايي است كه بطور معمول مورد استفاده قرار مي­گيرد.
b: به ويژه­گي­هاي مكانيكي قابل كاربرد مراجعه شود.

## Slide 6
اطلاعات انتشارترک خستگي ممکن است از طريق چند نوع نمونۀ آزمايش مکانيک شکست، همانطور که در ASTM E647 توصيف شده است،بدست آيد. دو معيار اصلي براي پذيرش اطلاعات بدست آمده وجود دارد. يک معيار اين است که يک فرمول معتبربراي تعيين ضريب شدت تنش در نمونه، موجود باشد؛ معيار ديگر اين است که تنش­هاي خالصبدست آمده از طريق روابطاوليۀمقاومت مصالح، کمتر از هشتاد درصد (80%)استحکام تسليم کششي مواد باشد.
Stress intensity factor

## Slide 7: در آزمايشات، اطلاعات اصلي مانند طول­هاي ترک، a، و تعداد سيكل­هاي مرتبط با آنها، N، بدست مي آيند. مقادير رشد-ترک بعنوان شيب­ها، يا متوسط شيب­ها در بخش­هاي مختلف منحني رسم شده از اطلاعات آزمايش، تفسير مي­شوند.

## Slide 8
منحني رشد ترك

## Slide 9: اتصالات مکانيکي با پيچ و پرچ
مقاومت­هاي برشي از طريق آزمايش برش بحراني در وضعيت برش تکي يا برش مضاعف تعيين خواهند شد. نتايج آزمايش برش مضاعفک ه مطابق باآزمايش شمارۀ13از استانداردNASM 1312، انجام شده، بر نتايج برش تکي ارجحيت دارد.

## Slide 10: اتصالات جوش­ذوبي

## Slide 11
استحکام و مقاومت هواپيما در آزمايشات زميني
اين استاندارد ويژه شامل الزامات مورد نيازي است که در ترکيب با ساير استانداردهاي ويژۀ قابل اجرا، آزمايشات زميني مورد نياز براي ارزيابي ساختاري هواپيماهاي سرنشين­دار بال ثابت را ارائه مي­کند.
اين آزمون­ها شامل موارد زير مي باشد (اما محدود به اين موارد نيست):
الف) آزمايش­هاي توسعۀ طراحي
ب) آزمايش­هاي پيش­توليد قطعات
ج) آزمايش­هاي استاتيکي بدنۀ کامل
د) آزمايش­هاي خستگي بدنۀ کامل
ر) آزمايش­هاي سقوط ساختار بدنۀ کامل
ز) آزمايش­هاي فشار کابين
ک) آزمايش­هاي نشت مجموعۀ مخازن سوخت
ه) آزمايش­هاي ديناميکي سازه
ي) آزمايش­هاي سازه­اي لازم پيش از پرواز

## Slide 12
آزمايش­هاي توسعۀ طراحي و پيش­توليد
آزمايش­هاي توسعۀ طراحي و پيش­توليد قطعات مطابق با اين استاندارد، مي­بايست در فاز اول از برنامۀ الزامات تأئيد سازه انجام شود.
آزمايش­هاي توسعۀ طراحي
اين آزمايش­ها در مرحلۀ طراحي مفهومي بوده و جهت تدوين اطلاعات طراحي معتبر انجام مي­گيرد.آزمايش­هاي توسعۀ طراحي آزمايش­هاي استاتيکي و آزمايش­هاي خستگي شامل موارد ذيل است (اما محدود به آنها نمي­شود)؛

## Slide 13
الف) آزمايش­هاي اصلي براي:
1) انتخاب مواد شامل؛ رشد ترک، مکانيک شکست و محدودۀ مجاز خواص مکانيکي در هر يک از بخش­هاي سازه.
2) تأثير تغييرات طيف بار خستگي
3) ارزيابي روند طراحي از ابتدا تا انتها
4) ارزيابي اتصالات مکانيکي و غيرمکانيکي
5) ارزيابي روش­هاي توليد

## Slide 14
ب) آزمايش­هاي توسعۀ ترکيب­بندي سازه­اي براي:
1) چگونگي اتصال قطعات در نقاط تداخل
2) صفحات و پانل­هاي اصلي
3) پانل­هايي که داراي برش­هاي داخلي (گشودگي) هستند.
4) فيتينگ­ها
5) مناطق بحراني سازه که بواسطۀ طراحي پيچيده، تحليل آنها مشکل است.

## Slide 15
- آزمايش­هاي توسعۀ طراحي ترکيبي
اين آزمايش­ها بمنظور احراز محدوده­هاي مجاز طراحي، تأييد نتايج و روش­هاي تحليل و ارزيابي جزئيات طراحي استفاده مي­شود. بعلاوه، آزمايش­هاي توسعۀ طراحي بخشي از پروسۀ ارزيابي صلاحيت سازه­اي است که از نتايج آزمايش­هاي آن در تفسير نتايج آزمايش­هاي استاتيکي و خستگي سازۀ کامل در مقياس يک به يک استفاده مي­شود. بازۀ آزمايش­هاي توسعۀ طراحي شامل آزمايش بر روي نمونه­هاي آزمايش جهت ارزيابي خصوصيات مکانيکي مواد و رفتار پيچ­ها و پرچ­ها تا آزمايش­هاي پيچيده­تر نظير آزمايش اجزاي يکپارچه در مقياس يک به يک مانند سازۀ قاب مرکزي ضد .پيچش در بال و نيز محل اتصال ارابۀ فرود مي­باشد

## Slide 16
روش آزمايش توسعۀ طراحي براي سازه­هاي کامپوزيتي
در سازه­هاي کامپوزيتي بواسطۀ دلايلي مانند بروز خواص مکانيکي متفاوت در مواد کامپوزيتي، حساسيت ذاتي آنها در مواجهه با نيروهاي غيرصفحه­اي و نيز وجود مودهاي شکست نهايي متعدد، لازم است تا آزمايش توسعۀ طراحي از روش بلوک­بندي انجام گيرد. اين روش براي مواد کامپوزيتي به شرح ذيل است:
الف) با استفاده از کوپن تست­ها آزمايش­هاي تعيين محدودۀ مجاز طراحي انجام مي­شود. هدف از انجام آن ارزيابي استحکام و پارامترهاي تعيين عمر در طراحي سازه است.
ب) با استفاده از نتايج تحليل سازه در طراحي، مناطق بحراني را مشخص نموده تا در روند آزمايش­ها مورد ارزيابي قرار گيرد. براي هر يک از مناطق بحراني مشخص شده، محتمل­ترين مودهاي شکست بحراني، تعيين شده و شرايط انجام تست براي ايجاد آن مودها فراهم مي­شود.
ج) در مناطق بحراني تعيين شده، يکسري از نمونه­هاي آزمايش طراحي و تست مي­شوند که هر يک از آنها براي شبيه­سازي يک مود شکست استفاده مي­شوند.

## Slide 17
آزمايش­هاي تأئيد طراحي قطعات، پيش از توليد
به منظور تأئيد ميزان استحکام خستگي و استاتيکي در بخش­هاي بحراني سازه مي­بايست آزمايش­هايي در مرحلۀ نهايي شدن طرح، انجام شود. برنامۀ اينگونه آزمايش­ها که در مرحلۀ پيش­توليد قطعات انجام مي­شود مي­بايست توسط طراح و با توجه به بخش­هاي بحراني سازه تدوين شود. اين آزمايش­ها شامل موارد ذيل است (اما محدود به آنها نمي­شود):
الف) محل­هاي برش پوسته و مناطق اتصال آنها
ب) فيتينگ­ها
ج) پانل­ها
د) تمامي موارد فوق وقتي در مجموعه­هاي مونتاژ شده باشند.
ه) قطعات در مقياس يک به يک نظير محل اتصال سازۀ بال، محل اتصال دم افقي، محل لولاي بال در هواپيماهاي بال متحرک، محل اتصال ارابۀ فرود، ارابۀ فرود، قطعاتي از جنس مواد مرکب و.... .

## Slide 18
آزمايش­هايي در مقياس يک به يک
در آزمايش­هايي با مقياس يک به يک مي­بايست از سه نمونه استفاده شود؛ يک نمونه براي آزمايش­هاي استاتيکي، يک نمونه براي آزمايش­هاي خستگي و نمونۀ سوم براي آزمايش­هاي رهايش از ارتفاع کم. بعلاوه، يک نمونه از متعلقات دم نيز لازم است، تا آزمايش خستگي ديناميکي مطابق با پاراگراف 3-9-2 انجام شود.
آزمايش استحکام سازه­اي
الف) در اين آزمايش­ها بخش­هايي از هواپيما نظير تجهيزات ثابت و بارهاي مفيد و پايلون­هاي آنها به شرطي در اين آزمايش­ها قابل حذف هستند که حذف آنها تأثير عمده­اي در مقادير بار، تنش، توزيع حرارت وتغييرشکل­هاي سازه­اي نداشته باشد
ب) در انجام آزمايش­هاي استحکام سازه­اي مي­توان از تجهيزات جايگزين استفاده نمود، به شرط آنکه همان اثر سازه­اي را داشته باشد.

## Slide 19
ج) در صورت امکان مي­توان در اين آزمايش­ها، موتور هواپيما و متعلقات آنرا با يک فيکسچر پيش­ساخته که نيروي ناشي از عملکرد موتور هواپيما را به نقاط اتصال موتور و همچنين جاذب­هاي ارتعاش منتقل مي­کند، جايگزين کرد.
و) تمامي بخش­هاي مکانيزم­هاي مکانيکي سيستم­هاي کنترل فرامين و پرواز مي­بايست نصب شده باشند. همچنين تمامي اکچويتورهاي هيدروليکي سيستم­هاي مذکور مي­بايست عملياتي باشند.
ساير سيستم­هاي اکچويتوري نظير دريچه­هاي ارابۀ فرود، دريچه­هاي محفظۀ بمب و....مي­بايست در حين آزمايش از بيرون هواپيما قابل کنترل باشند

## Slide 20
چگونگي بکارگيري قطعات آزمايش­شده
بجز مواردي که آزمايش­ها در محدودۀ بارهاي الاستيک بوده و نيز در مواردي خاص که طراح تأييد کند، قطعاتي که در معرض آزمايش استحکام سازه­اي قرار گرفته اند، نبايد در نمونۀ پروازي هواپيما استفاده شوند.
موقعيت قرارگيري سيستم­هاي کنترلي و سطوح کنترل فرامين
در هر آزمايش سيستم­هاي کنترلي و سطوح کنترل فرامين مي­بايست در موقعيت طراحي شده مرتبط با همان آزمايش قرار داشته باشند و وقتي قطعات سيستم­ها و سطوح کنترلي مورد آزمايش قرار مي­گيرند، در بحراني­ترين وضعيت باشند.
شرايط تکيه­گاهي در حين آزمايش
منوط به شرايط پاراگراف 3-3-4-3، در هنگام آزمايش مي­بايست شرايط تکيه­گاهي قطعات مورد آزمايش بگونه اي شبيه­سازي شود که گوياي شرايط واقعي نصب قطعه در سازۀ اصلي باشد

## Slide 21
- نيروها
ابتدا با استفاده از نيروهائي که از تحليل و اطلاعات تونل باد بدست آمده­اند، آزمايش­هاي استاتيکي انجام مي­شوند. چنانچه در برنامۀ آزمايش پروازي، نيروهائي بيش از آنچه که از تحليل و اطلاعات تونل باد در دسترس است، وجود داشته باشد، مي­بايست در زمان مناسبي در تست­هاي استاتيکي اعمال شود
تأثيرات شرايط محيطي
تمامي تأثيرات محيطي که ممکن است اثر عمده اي در کاهش استحکام سازه داشته و يا تنش­هاي القائي محسوسي ايجاد کند مي­بايست متناسب با هر آزمايش، شبيه­سازي شوند
تحليل متالورژيکي
در هر آزمايش استاتيکي و خستگي مي­بايست تجزيه و تحليل خرابي و شکست انجام شود تا اطمينان حاصل گردد که بروز خرابي يا شکست، يک پديدۀ مکانيکي و يا ناشي از رفتار خستگي نمونۀ مورد آزمايش بوده و دليل آن ويژگي­هاي موادي يا بدلايل نابساماني ساخت و توليد نبوده است.

## Slide 22
- خرابي­هاي زودرس و نابهنگام
اگر چنين خرابي­هائي اتفاق بيافتد، قبل از ادامۀ آزمايش و يا تکرار آن و قبل از هر اقدام تصحيحي در روش آزمايش يا در نمونۀ پروازي، مي­بايست علت خرابي کاملاً بررسي و تعيين شود.

## Slide 23
آزمايش­هاي استاتيکي
آزمايش­هاي استاتيکي ذيل بايستي بر اساس جداول (1) تا (9) انجام شوند؛
الف) آزمايش­هاي برخاست پرتابي و مهار حين فرود (جدول-1)
ب) آزمايش­هاي مجموعه بال (جدول-2)
ج) آزمايش­هاي بدنه (جدول-3)
د)آزمايش­هاي مجموعۀ دم (جدول-4)
ه) آزمايش­هاي نصب ارابۀ فرود (جدول-5)
و) آزمايش­هاي سيستم­هاي کنترل فرامين (جدول-6)
ز) آزمايش­هاي نصب موتور (جدول-7)
ح) آزمايش­هاي سازه­اي پايلون­ها و محل­هاي اتصال بارهاي مفيد (جدول-8)
ط) آزمايش­هاي بخش­هاي متفرقه (جدول-9)